## Slide 1: Magyar Űrközeli Repülés
Mucs Béla HA4BM
2010

## Slide 2: Történeti áttekintés
A háttér:
  Kandó Főiskola, BME
  Rádióamatőr: kb. 13 éves korom óta
A project személyzet:
  Mucs Béla
  Mucs Béla jr.
  Mucs Tamás
  …és még sokan mások.
    Köszönet HA4YF-nek.

## Slide 3: A project indítása
Motiváció, indítatás:
    Más hasonló magas légköri projectek.
    Olcsó űrkutatási kísérletek.
    Műszaki kihívás
    HAM spirit

## Slide 4: A project célkitűzései
Magas légköri ballon kísérlet egy szondával
Megközelíteni, elérni a sztratoszféra felső határát
Fényképek készítése a felső légrétegekről
Látni, hogy a horizont görbül
Látni, hogy az űr „sötét”
Olcsó, házi, amatőr eszközök alkalmazása
Újrahasznosítható megoldás

## Slide 5: A konstrukció: Repülő tárgy
Meteorológiai ballon: Zhuzhou Research and Design
Ejtőernyő: poliészter szövet, poliészter zsinórok
Adó: PMR Talkeasy 100
TNC: Opentracker+ (OT1+)
  Argentdata
GPS modul: GT-320FW High-Altitude GPS Receiver
Másodlagos GPS: GPS TK201
Kamera: Canon A470 – CHDK firmware-el
Akkumulátorok: Ni-Mh, kereskedelmi ceruza akkumulátorok
Kapszula: hungarocell gömb (Kreatív boltok)

## Slide 6: Repülő Tárgy képek

## Slide 7: Földi állomás
Yagi antenna - kisipari
Szélessávú előerősítő (HA8ET, RT ÉK 2010 195. old.)
Vevő: FT-718
PC, UI-View, AGW-PacketEngine
12v-os akkumulátor

## Slide 8: Földi állomás képek

## Slide 9: A konstrukció: Egyéb anyagok
Hidrogén vs hélium mint hajtógáz
Flakonok, szigetelő szalag, gumicső stb.
Rádió paraméterek:
  Adó:
    Frekvencia: PMR1-es csatorna. 446.00625 Mhz
    Teljesítmény 500mW
  Digitális mód: APRS, AX25, 1200 bit/s
  Telemetria: 3D koordináták, belső hőmérséklet, fő akkumulátor feszültség

## Slide 10: A start:
  November 7 – Erkel Ferenc 200 évfordulóján 14:00 órakor
  Hantos (Fejér megye) határában

## Slide 11: Érkezés
  16:00 óra körül
  Erdőtelek (Heves megye) határában

## Slide 12: Repülési összefoglaló
  Legnagyobb magasság: 17470 méter
  Megtett távolság: 145 km
  Repülési idő: 111 perc
  Fényképek száma: 222 db

## Slide 13: Legnagyobb kihívások:
Időjárás – Meteorológiai adatok hiánya
Stabil rádió kapcsolat kérdése (2m vs. 70cm)
Hőszigetelés, áramellátás
Eszközök beszerzése (ballon, vám)
Jogi kérdések tisztázása
Szervezés

## Slide 14: Néhány repülési kép – a kezdetek

## Slide 15: Rácalmás a Dunával

## Slide 16: A Duna

## Slide 17: A legmagasabb ponton 17.5km

## Slide 18: 17 km-en

## Slide 19: A Duna elágazás 11 km-ről

## Slide 20: Az ég „kékje” 15km-ről

## Slide 21: A társaság 10km-en

## Slide 22: Felhők felett mindig kék az ég

## Slide 23: Leszállás előtti utolsó kép

## Slide 24: Gyökerek

## Slide 25: A Megtalálás

## Slide 26: További alternatívák
Kétirányú kommunikáció
Mozgó kép
Közvetlen kép (SSTV, FAX?)
Nagyobb magasság
„Űrsikló”
Amatőr átjátszó

## Slide 27: További képek
http://picasaweb.google.com/mucsb65/HungarianNearspaceFlight#
http://picasaweb.google.com/mucsb65/HNSFStart#
http://www.youtube.com/watch?v=NXloJcwO_fE